## Slide 1: 持続可能なエネルギー 社会を目指して - 基礎編 -
2009.8.5
Takuji Sasaki

## Slide 2
はじめに
今日のエネルギー エネルギー統計 各エネルギー資源の特徴
持続可能なエネルギーとは 種類と特性 風力 太陽光 地熱 水力 バイオマス その他
持続可能なエネルギー社会へ 海外の事例 日本の事例
まとめ
もくじ

## Slide 3
はじめに・・・
〜持続可能な社会について想像してみよう〜

## Slide 4: はじめに
私たちは、資源に囲まれて生きている
鉄
木
石油
資源は限られている = 有限

## Slide 5: 限りある資源を持続可能にするには 循環させることが必須
資源を循環させるためのエネルギーは無限だろうか？

## Slide 6
サステナブルな社会をつくるには
持続可能なエネルギーが必須
有限なエネルギー
火力
ガス
石炭
原子力
再生可能・持続可能
エネルギー
風力
太陽
水力
地熱
バイオマス
ほか

## Slide 7
今日のエネルギー・・・
〜私たちが日常使っているエネルギーについて考えてみよう〜

## Slide 8
今日のエネルギー
電力消費量：
アメリカ=4兆2,864kWh(23.4%)
中国 ＝2兆4,974kWh(13.6%)
日本 ＝1兆1,023kWh(6.0%）
Credit: C. Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NOAA/ NGDC, DMSP Digital Archive
Notes: 日本は発電容量＝電力消費量 1102300000000

## Slide 9: ※一次エネルギーと二次エネルギーについて
一次エネルギーは、自然界に存在しているエネルギー
↓
エネルギー源とも呼ばることもあり、化石燃料や原子力、太陽光などの自然エネルギーの源などを指す
二次エネルギーは一次エネルギー源を何らかの形で変換したもの
↓
主に電力や水素などを指す
総エネルギー消費量は、これら一次二次エネルギーを含めたものになるが、複雑なため、今回は主に電力に焦点を絞ります

## Slide 10
Chart: 電力消費量
| アメリカ | 中国 | 日本 | ロシア | インド | カナダ | ドイツ | フランス | ブラジル | その他
エネルギー消費量 | 43111 | 24913 | 11023 | 9407 | 6990 | 6043 | 6157 | 5151 | 4420 | 66135
出展：『国連エネルギー統計』2005年
出展：『国連エネルギー統計』2005年
資料：United Nations「Energy Statistics Yearbook」及び
World Bank「World Development Indications」より
(財)日本エネルギー経済研究所作成

## Slide 11: エネルギーの発電量の内訳
Chart: 
| 石炭 | 石油 | ガス | 水力 | 原子力 | その他
世界の発電電力量 | 6.9443 | 1.1702 | 3.4187 | 2.8079 | 2.738 | 0.36963
Chart: 日本の発電電力量
| 石炭 | 石油 | ガス | 水力 | 原子力 | その他
世界の発電電力量 | 25.3 | 13.2 | 27.4 | 6.6 | 25.6 | 2 | 0
資料：IEA「Energy Balances of OECD Countries」､
「Energy Balances of non-OECD Countries」
資料：IEA「Energy Balances of OECD Countries」､ 「Energy Balances of non-OECD Countries」

## Slide 12: 火力エネルギー
Chart: 世界
| 火力
売上高 | 56 | 44
エネルギー発電量における
火力発電の割合
日本と世界の主力エネルギー
石炭、石油や天然ガスなどをボイラーで燃やして水を蒸気に変え、その蒸気によりタービンを回し、発電機を回転させて発電する。日本では石油の割合が一番高いが、世界的には石炭の割合が増加している。
メリット
日本には193の発電所がある。発電量の調整が容易のため、需要にあわせた発電ができる。
デメリット
石炭や石油などの化石燃料を燃やすので、CO2を増やし温暖化の要因となってしまう。

## Slide 13: 確認可採埋蔵量
石油
天然ガス
石炭
41.6年
60.3年
133年
2007年末時点、R/Lレシオ
出展：『データから読み解くエネルギー問題』
2048年
2067年
2140年

## Slide 14: 原子力エネルギー
エネルギー発電量における
原子力発電の割合
リスクの伴うエネルギー
原子力の発電はウラン。ウランに中性子がぶつかり、核分裂を起こす。ウラン原子核から中性子が飛び出しさらに分裂を起こす。この過程で発生した熱エネルギーで水を沸騰させ、蒸気を発生させ、タービンを回し、電気をつくる。
日本は世界第3位の原子力発電国。
メリット
発電時にはCO2が発生しない。柏崎刈場原子力が稼働すれば、日本のCO2発生量は2%削減される。
デメリット
なんと言っても安全面。万が一事故が起きたときに地域にもたらす損害は膨大。また、廃棄物の処理方法も確立されておらず、かなり先の世代まで危険な廃棄物を残すことになる。

## Slide 15: 確認可採埋蔵量
石油
天然ガス
石炭
41.6年
60.3年
133年
2007年末時点、R/Lレシオ
出展：『データから読み解くエネルギー問題』
ウラン
2077年
70.5年

## Slide 16: 原子力エネルギーのリスク -1-
原子力エネルギーは安全なエネルギーか？
海外
・1979年 米国スリーマイルアイランド
・1986年 ソビエトチェルノブイリ
国内
・1978年 東京電力福島第一原子力発電所三号機事故
・1995年 動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉「もんじゅ」事故
・1997年 動力炉・核燃料開発事業団東海再処理アスファルト固化施設爆発事故
・1999年 北陸電力志賀原子力発電第1号機事故
・1999年 東海JOC臨界事故
・2004年 関西電力美浜発電所3号機二次系配管破損事故
・2007年 新潟県中越沖地震に伴う柏崎刈羽原子力発電所事故
日本の原発の事故・トラブルの報告件数
→15回/年（2006年）
今はまだ安全なエネルギーとはいえない
Notes: チェルノブイリ：直接死者9000名

## Slide 17: 原子力エネルギーのリスク -2-
原子力エネルギーはクリーンなエネルギーか？
クリーンとは言い難い
発電所の
寿命は60年
解体すると核廃棄物を含んだ
50トンの廃棄物が出る。
日本の原発は2030年頃から
廃炉のピークを迎える
低レベル廃棄物は
ドラム缶に入れ埋蔵
300年間にわたって管理さ
れる。青森県六ヶ所村に
最終的に300万本を埋設予定
高レベル廃棄物の
表面温度は200℃
年間1000本以上発生
冷却させるのに
30年〜50年。
一本に広島原爆の
約30本の死の灰。
無害化するまで100万年
Notes: チェルノブイリ：直接死者9000名

## Slide 18: 水力エネルギー
エネルギー発電量における
水力発電の割合
開発が大規模
水の落下の勢いで水車を回し、電気を起こす。ダムや調整湖をつくり、発電所に水を落とす「貯水池式」「調整池式」、川の水を上げ下げして繰り返し利用する「揚水式」などがある。先進国では小水力発電が注目されている。
メリット
火力や原子力と異なり、資源が尽きることがない。発電時のC02排出量が非常に少ない。
デメリット
大規模なダムの建設には膨大な費用がかかり、かつ自然環境や生態系への影響が計りかねない。また国際河川では紛争の引き金にもなりかねない。メンテナンスも大変で寿命もある。
※世界各国では再生可能エネルギーに入る
日本では太陽光などの新エネルギーには入らない

## Slide 19
持続可能なエネルギー
（再生可能エネルギー）とは
〜どんなエネルギー資源があるんだろう。おさらいおさらい〜
持続可能エネルギー
再生可能エネルギー
新エネルギー
自然エネルギー

## Slide 20: 持続可能なエネルギー =再生可能エネルギー
持続可能なエネルギーとは
尽きることなく再生可能なエネルギー
=これからの社会で確実に中心となる
新エネルギー
風力
小水力
バイオマス
太陽
地熱
海洋温度差
波力
潮力
水素
雪氷熱
温泉熱
Notes: 他にも水素、海洋温度差、雪氷熱などなど

## Slide 21
『エネルギー永続地帯2007年年度試算結果』
千葉大学公共研究センター
NPO法人環境エネルギー政策研究所

## Slide 22
ぶるんぶるん！！

## Slide 23: 風力エネルギー - 1 -
世界的に急増している再生可能エネルギー
風力発電は風の力で風車を回しその回転運動を発電機に伝えて電気を起こす発電方法。日本には1,409基（容量１０kW以上）の風車が稼働し、出力は168万kW。
メリット
小規模分散型として優れているので、事故や災害などの影響を少なくできる。
夜間発電が可能。比較的コストが安く、事業化が容易で、修理や点検も簡単。サイズの大小があり、場所によって導入しやすい（個人宅、離島、山荘など）。
デメリット
電力を安定して供給することが難しい。
周囲に騒音被害や健康被害例がある。
国土のほとんどが山がちなため、風況がよいとはいえない。台風などで倒壊するおそれがある。
（2003年9月11日の台風では、宮古島にあった7基の風力発電機が壊滅）
Photo by Morten Mitchell Larød on Flickr

## Slide 24: 風力エネルギー - 2 -
世界の動向
全世界的に導入量が増加
2008年度は前年度比28%増加
とくにアメリカでは活発で2008年にはドイツを抜いて世界第1位の発電量となった。しかし、金融危機の影響で風力発電プロジェクトや関連設備の発注ペースは落ちている。
ドイツやアメリカでは政府が風力発電を環境政策、エネルギー政策の中に積極的に位置づけ、電力会社による買い取り義務を設け、各種の優遇措置を講じ、導入を進めている。
世界的な導入量は1億2,079万kW(2008年)で全電力の0.01%となっている。
※2008年にはアメリカが首位となる。
Wind Power Monthly, Wind Power Monthly（Windicator）
上下共にエネルギー白書2009

## Slide 25: 風力エネルギー - 3 -
日本の動向
世界と比べると日本の風力発電の増加量は鈍化している。規模も世界13位と低調だ。
風力発電として活用できる土地が少ないため、主な活用地は北海道や東北に偏りがち。
山がちな日本の国土でも注目されるべきなのが洋上。設備コストは高いが、洋上では安定した風が見込める上に、四方を海に囲まれている日本ではかなりのポテンシャルを占めている。
近年ようやく法の施工により発電した電力を売れることになったため、売電を目的として設備されたものも増え始めた。
日本の
答え
技術を活かして洋上に建設
エネルギー白書2009

## Slide 26
ピカピカピカー！！

## Slide 27: 太陽エネルギー - 1 -
日本の代表選手
太陽光発電はシリコン半導体に光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽光を太陽電池により直接電気に変換する発電方法。近年急速に導入量が伸び、192万kWの発電量となっている。
メリット
小規模分散型として優れているので、事故や災害などの影響を少なくできる。
機械的にはほぼメンテナンスフリー。
設置場所を選ばない。
デメリット
天候に左右され、夜間は発電できない。
発電コストが他の発電に比べて2〜3倍と言われる。
シリコンの入手が国際的に競争となりつつある。
エネルギー白書2009

## Slide 28
世界の動向
世界的に太陽光発電の導入がブームとなっている。2007年には前年度比38%増となった。
政府の積極的な支援によりドイツと日本での導入が進んだ。 アメリカやスペインなどが活発になってきている。
生産は中国やドイツが急上昇中。
世界全体では784万kW(2007) 風力の６割ほど。
上下共にエネルギー白書2009
太陽エネルギー - 2 -
世界の太陽光発電の導入状況

## Slide 29: 太陽エネルギー - 3 -
日本の動向
2004年までは最大の導入国だったが、2005年以降ドイツに抜かれ世界第2位となる。
太陽電池の生産量では世界1位で、世界の太陽電池の約4分の1を日本企業が生産している。
近年助成金が復活。
これからの需要に弾みがついている。
太陽熱利用も温水器などで昔から活発に行われてきた。しかし1994年にピークを迎え、石油価格の安定化と競合製品によりスローダウンしている。
日本の
答え
技術を活かし、設置コストを削減
政府の後押しも必要
エネルギー白書2009
国内導入量とシステム価格

## Slide 30
ぐごごごごごご！！
photo by akwccr on Flickr

## Slide 31: 地熱エネルギー - 1 -
地熱エンジニアリング株式会社ウェブサイトより引用
http://www.geothermal.co.jp/etc/geo03.htm
日本は世界第３位の有望資源
地表から地下深部に浸透した雨水等が地熱によって加熱され高温の熱水として蓄えられている地熱貯留層から、地上に熱水と蒸気を取り出しタービンを回し電気を起こすシステム。
世界の活火山の1割が存在する日本は地熱の資源量は世界3位。
メリット
ランニングコストが安い。
日本の場合、石油に匹敵するだけの資源があると言われている。
デメリット
初期投資コスト・開発コストが高い。
日本の場合、立地となる場所のほとんどが温泉地や国立公園で発電所が建てにくい。

## Slide 32
世界と日本
世界的の総発電量に対する地熱の割合は2%。
アメリカ、フィリピン、イタリアと続く。火山が必須のため、開発できる国が限られている。しかし火山帯に位置する国であればかなりの有望な資源。
フィリピンは総電力の12%が、アイスランドは20%が地熱発電。
日本の場合、99年の八丈島以降、新しい発電所がつくられていない。グリーン電力の需要もあり、2009年に10年ぶりに新しい計画が持ち上がった。
日本の
答え
法整備をして、世界第3位の資源を有効利用
左図・上図、エネルギー白書2009
世界の地熱発電量
地熱エネルギー - 2 -
日本の地熱発電量

## Slide 33
ざざざざー

## Slide 34: 小水力発電
日本最大の再生可能エネルギー
小規模な水力発電システムを小水力発電という。
1万キロワット以下の水力発電を小水力と呼ぶ定義が一般的となりつつある。
日本では、再生可能エネルギーの約半分が小水力発電。
メリット
昼夜を問わず流れているので安定供給。
2mあれば発電可能という条件が、急峻で川の落差が多い日本の地形にあっている。
デメリット
開発が進むにつれて、資源元が山の奥地など開発が難しい場所になる。
手続きが一般のダムと同じだけかかる。
水利権などが複雑。
日本の
答え
手続きの簡略化をし、スピーディーに導入できるようにする

## Slide 35
ざわざわ、さわさわ

## Slide 36: バイオマス
日本の6割は森林
バイオマスとは石油や石炭などの化石資源を除いた生物由来の資源。木くず、紙、生ゴミ、廃材、泥など様々なものが該当する。バイオディーゼルもここに含まれる。
世界全体では一次エネルギー総供給の約10%をしめる。先進国では3%、途上国で17%、先進国で有名な国はスウェーデン。
日本は1次エネルギーの1.2%がバイオマスが占め、そのほとんどは廃棄物の燃却。
メリット
燃やしても、成長過程で二酸化炭素を吸収しているのでカーボンフリー。日本の場合間伐材の利用が多く食料に影響を与えていない。
デメリット
土地が平坦ではないので、間伐材の収集には人手とコストがかかる。
山林の周囲に発電所などの設備が必要となる。
日本の
答え
森林を整備するという視点や過疎地を活性化できるという側面も重視し、国内の資源を積極的に利用すべき

## Slide 37
その他、エネルギー
水素
水素を作り出すのにエネルギーが膨大にかかる。
二次エネルギーとしてストックできるので、再生可能エネルギーなどの余剰分で水素を作り出せるシステムができると理想的
温泉熱
温泉熱利用（浴用・飲用）は現状太陽光以上のエネルギーを供給している。
多様な
エネルギー
海洋温度差、波力、潮力、雪氷熱、など多様な自然エネルギーがある。地域にあったエネルギーを選択し、エネルギー地産地消ができるとよい。

## Slide 38
サステナブル・エネルギー社会へ
〜海外の事例〜 ドイツ編

## Slide 39
ドイツさん、の例！

## Slide 40: 環境税
環境税「環境税制改革の導入に関する法律」
1999年4月1日施行
車両用燃料税（ガソリン・ディーゼル、天然ガスなど）
暖房用燃料税（灯油・重油・天然ガスなど）
電力税
↓
税金の増収分は
年金の基金へ
水力、風力、太陽光、地熱・ゴミ処理場ガス、浄化ガス、
バイオマス等のエネルギーは電力税を免除

## Slide 41: 買電義務制度
再生エネルギー優先のための法律（EGG法）
2000年4月に施行
風力・水力・太陽光・バイオマス・
地熱発電の風力の買い取りを義務化
買取は20年間保証
費用を下げるためのインセンティブとして、
買い取り価格を早い時期ほど高く設定
太陽光発電
世界ナンバー１
風力発電
世界ナンバー2
首相官邸屋上
大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館ウェブサイトより

## Slide 42: 脱原発
改正原子力法 2002年4月に施行
国民の85％が原子力技術を危険とみなす
世論調査ではドイツ人の4分の3が脱原発に賛成
新規の原子力発電所建設・操業の許可を禁止
現在17あり、電力の25%を占める原子力発電所を
2020年までにすべて操業停止とする

## Slide 43: and more
2041年
世界初のCO2フリー大型石炭火力発電所の操業開始
ドイツ関連ソース元
大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館
http://www.german-consulate.or.jp/jp/umwelt/

## Slide 44
持続可能なエネルギー社会へ
〜日本の事例〜

## Slide 45
日本くん、の例・・・・
4%
エネルギー自給率 （※総エネルギー）

## Slide 46: 国の政策
ドイツさん
再生可能エネルギーが電力に占める割合を
2010年 10%
2020年 20% 再生可能エネルギーが一次エネルギー
総消費量に占める割合を
2050年 50％
イギリスさん
再生可能エネルギーが電力に占める割合を
2010年 11%
2015年 15%
ニッポンくん
新エネルギー（風力・太陽・中小水力・バイオマス・地熱）
が一次エネルギーに占める割合
現在 約2% (+水力3%=5%）
2010年 3% (+水力3%=6%）
2020年 8.2% (+水力3%=11.2%）
2030年 11.2% (+水力3%=14.2%）

## Slide 47: 日本の活路は
日本は劣等生か・・・?
・太陽光発電：技術力は世界トップクラス
・海に囲まれ洋上風力発電の可能性
・急峻な地形は小水力発電向き
・世界の活火山の1割が日本にある=地熱資源
・国土の6割が森林＝バイオマスが豊富
すでに全エネルギーをまかなうことができる
持続可能なエネルギー資源が存在している

## Slide 48
出展『ナショナルジオグラフィック・これからのグリーンライフ』
地産地消の再生エネルギーが
日本を変える！

## Slide 49
出展『ナショナルジオグラフィック・これからのグリーンライフ』
再生可能エネルギーによる電力自給率
大分・秋田・富山がベスト3
東京・大阪はワースト

## Slide 50
出展『エネルギー永続地帯2007年年度試算結果』
千葉大学公共研究センター
NPO法人環境エネルギー政策研究所
62の自治体で
すべての
エネルギーを
100%自給している

## Slide 51
出展『エネルギー永続地帯2007年年度試算結果』
千葉大学公共研究センター
NPO法人環境エネルギー政策研究所
86の自治体で
電力を100%
自給している
大分県の久重町は
3028%！

## Slide 52
まとめ
持続可能なエネルギー社会とは
あるいはつまり、こういうことかも

## Slide 53
現在主流のエネルギーはやがて尽きていく ↓
今の生活水準を保つには、持続可能な
エネルギーしか未来的に選択肢はない
↓
私たちは新しいエネルギーを選択
開発していく必要に迫られている
Photo by photonenergy on Flickr

## Slide 54
1) 持続可能でないエネルギーを動力として動いている
もの（車・船・飛行機・工場）は、将来的に動力を 電力などに切り替える必要がある
3) 太陽熱や温泉熱、既存・新規の自然エネルギーを
発掘し有効利用するべき
4) 日本にあったエネルギー・地域にあったエネルギーが
ある。それを選択し、地域レベルでエネルギー自給率
を上げ、全国に広げていく
2) すべての電力を、この先50年くらいを目処に
自然エネルギーの由来へと切り替える必要がある
5) 国の政策が必ず必要。企業の努力も必要。
6) 個人レベルでも、エネルギーの知識を深め、
より環境負荷のかからないエネルギーを選択し、
選択肢により企業と政府を後押しする。

## Slide 55
Thanks !!
参考文献
『データから読み解くエネルギー問題』松井賢一著 エネルギーフォーラム 『本当のエネルギー問題』池田清彦著 KKベストセラーズ
『これからのグリーンライフ』ナショナルジオグラフィック日本版特別編集版 日経BP
『エネルギー永続地帯2007試算結果』千葉大学公共研究センター、NPO法人環境エネルギー政策研究所
『エネルギー白書2009』資源エネルギー庁